## Slide 1: องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
530528 การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์
อ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## Slide 2: หัวข้อการบรรยาย
ภาพรวมของระบบ
หน่วยประมวลผลกลาง
ระบบหน่วยความจำ
ระบบหน่วยความจำสำรอง
ระบบปฏิบัติการ
ระบบเครือข่าย

## Slide 3: ภาพรวมของระบบ

## Slide 4: รูปแบบอื่นๆ
Dedicated Memory Bus
AGP (Accelerated Graphics Port)
Workstation / Mainframe / PC.
Parallel Computing.

## Slide 5: CPU
Single Processor
Multi-Processor
Co-Processor
  Floating-Point
  Network
  Graphic

## Slide 6: โครงสร้าง CPU

## Slide 7: Instruction Cycle
pc = 0;
do {
  ir := memory[pc++]; { Fetch the instruction. }
  decode(ir); { Decode the instruction. }
  fetch(operands); { Fetch the operands. }
  execute; { Execute the instruction. }
  store(results); { store the results. }
} while(ir != HALT);

## Slide 8: Pipelining
เพิ่มความสามารถในการทำงานของ CPU
แบ่งการทำงาน 1 cycle เป็น “stages”
แต่ละ stage จะทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน และพร้อมๆกัน
Pipelining is natural !!! (from David Patterson’s lecture note.)

## Slide 12: Pipelining Lessons
Pipelining ไม่ได้ทำให้งาน 1 งานเสร็จเร็วขึ้น
แต่ทำให้ทำงานได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่เท่ากัน

## Slide 13: Pipelining ใน CPU ยุคใหม่
pc = 0;
do {
  ir := memory[pc++]; { Fetch the instruction. }
  decode(ir); { Decode the instruction. }
  fetch(operands); { Fetch the operands. }
  execute; { Execute the instruction. }
  store(results); { store the results. }
} while(ir != HALT);
Fetch
Decode
Operand
Fetch
Execute
Store

## Slide 14: Pipelining Execution
Time 1 2 3 4 5 6 7
Inst 1 F D O E S
Inst 2 F D O E S
Inst 3 F D O E S

## Slide 15: ประสิทธิภาพของ Pipeline
ถ้าเรารันโปรแกรมที่มี 1000 คำสั่งบน non-pipelined CPUและ pipelined CPU.
กำหนดให้ Clock speed = 1 GHz (1 clock = 1 ns.)
non-pipelined CPU:
  เวลา = 1ns/cycle x 5 cycles/inst x 1000 instr. = 5 ms.
Perfect pipelined CPU:
  เวลา = 1ns/cycle x (1 cycle/inst x 1000 instr. + 4 cycles เริ่มต้น) = 1.004 ms.

## Slide 16: ระบบหน่วยความจำ
การทำงานของหน่วยความจำ
  Access time.
  Refresh rate.
Technology | Typical access time | $/MByte
SRAM | 5-25 ns | $100-$250
DRAM | 60-120 ns | $5-$10
Magnetic Disk | 10-20 million ns | $0.10-$0.20

## Slide 17: ตำแหน่งของหน่วยความจำในระบบ

## Slide 18: ลำดับชั้นหน่วยความจำ
ยิ่งใกล้ CPU ยิ่งเร็ว และมีขนาดเล็ก

## Slide 19: Cache
Hit – ถ้าเจอข้อมูลที่ต้องการใน cache
Miss – ถ้าไม่เจอข้อมูลที่ต้องการใน cache และต้องไปดึงมาจากหน่วยความจำลำดับต่อไป
Hit Rate (hit ratio) – สัดส่วนของจำนวนครั้งที่ดึงข้อมูลแล้ว hit ต่อการดึงทั้งหมด
Miss Rate – สัดส่วนของจำนวนครั้งที่ดึงข้อมูลแล้ว miss ต่อการดึงทั้งหมด
Hit Time – เวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจาก cache เมื่อ hit
Miss Penalty – เวลาที่ใช้ในการดึงข้อมูลจาก cache เมื่อ miss

## Slide 20: การทำงานของ Cache

## Slide 21: Hits vs. Misses
อ่าน hit
อ่าน miss
  CPU จะต้องรอเนื่องจากดึงทั้ง block ของ memory มาใส่ cache แล้วจึงส่งข้อมูลให้ CPU
เขียน hit
  เขียนลงทั้ง cache และ memory (write-through)
  เขียนลง cache อย่างเดียวก่อน (write-back)
เขียน miss
  ดึงทั้ง block ของ memory มาใส่ cache แล้วจึงเขียนข้อมูล
Notes: <number>
<header>
<date/time>

## Slide 22: ประสิทธิภาพของ Cache
Hit rate = จำนวนครั้งที่ hit / จำนวนครั้งที่ดึงข้อมูล = 1 - miss rate
เวลาที่ใช้ = hit time * hit rate + (1- hit rate) * miss penalty

## Slide 23: สรุปลำดับชั้นหน่วยความจำ

## Slide 24: ระบบ Disk

## Slide 25: ตำแหน่งของ Disk

## Slide 26: ประสิทธิภาพของ Disk
ขึ้นกับ disk rotation speed และ disk cache
Seek time – เวลาที่ใช้ในการเข้าถึง sector ที่ต้องการ
Transfer rate – ความสามารถในการส่งข้อมูลให้ CPU (Mbytes/sec)
เวลาที่ใช้ = seek time + ขนาดข้อมูล / transfer rate

## Slide 27: ระบบเครือข่าย
network edge: applications and hosts
network core:
  routers
  network of networks
access networks, physical media: communication links

## Slide 28: การทำงานขั้นพื้นฐาน
การทำ routing
การส่งข้อมูล
การสูญหาย และการเสียเวลา

## Slide 29: ศัพท์เกี่ยวกับระบบเครือข่าย
ขนาดของ packet (packet length)
Delay ในการรับส่งข้อมูล (packet delay)
การสูญหายของข้อมูล (packet loss)

## Slide 30: เวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูล
เวลาที่ใช้ = propagation delay + transmission delay
A
B
propagation
transmission
nodal
processing
queueing

## Slide 31: การประเมินการล่าช้า
Transmission delay:
R=link bandwidth (bps)
L= ขนาด packet (bits)]
Transmission delay = L/R
Propagation delay:
d = ความยาว physical link
s = propagation speed in medium (~2x108 m/sec)
propagation delay = d/s

## Slide 32: ปัญหาของการล่าช้าและการสูญหาย
A
B
packet being transmitted (delay)
packets queueing (delay)
free (available) buffers: arriving packets
dropped (loss) if no free buffers

## Slide 33: บทสรุป
องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
  CPU
  Memory
  Disk
  Network